## Slide 1
MODULE MLOps & DataOps
Maintenance Prédictive Industrielle
Un pipeline DataOps & MLOps de bout en bout — de l'ingestion des données capteurs au déploiement d'un service de prédiction des pannes
Encadrant : Pr. Mohammed AIT DAOUD
Pr. AMZIL TAOUFIK
Faculté des Sciences Ben M'Sik — Université Hassan II de Casablanca , Master DSBD / IA
RÉALISÉ PAR:
MSOUHLI Rahil Product Owner
EL MAMOUNI ALAOUI Amina Scrum Master
FEZZAZ Imane Data Engineer
ABRABRI Zineb Data Engineer
ELKHATIB Sara Analytics / Data Quality Engineer
RABI Maroua ML Engineer
AIT SI ALI Rachida MLOps Engineer
SEKKAT Israa DevOps / API Engine

## Slide 2
CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE
De la donnée capteur à la décision
100 000
relevés capteurs, sur un parc de 50 machines
Problématique : à partir de relevés capteurs multivariés sur un parc de 50 machines, déterminer si une machine présente un risque de défaillance imminente.
Industrie 4.0 — capteurs IoT sur les lignes de production
VARIABLES CAPTEURS
  temperature — température mesurée
  vibration — amplitude de vibration
  humidity — taux d’humidité ambiante
  pressure — pression mesurée
  energy_consumption — consommation énergétique
Jeu de données : Smart Manufacturing IoT Cloud Monitoring Dataset (Kaggle), janvier à mars 2025.
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle · Vision & Data Strategy
1

## Slide 3
OBJECTIFS DU PROJET
Trois objectifs opérationnels
Prédire les défaillances
Déterminer, à partir des données capteurs, si une machine nécessite une intervention de maintenance.
Réduire les arrêts non planifiés
Identifier les signaux précurseurs assez en amont pour planifier l’intervention plutôt que la subir.
Outiller les équipes de maintenance
Fournir une information exploitable — probabilité de défaillance — via un service accessible (API).
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle · Vision & Data Strategy
2

## Slide 4
VISION & DATA STRATEGY
De la donnée capteur à la prédiction
Données
capteurs
→
Préparation &
transformation
→
Machine
Learning
→
Prédiction
→
Déploiement
Transformer les données capteurs en une information exploitable pour la maintenance.
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle · Vision & Data Strategy
3

## Slide 5
ORGANISATION AGILE & JIRA
Scrum & Jira
19
User Stories, priorisées MoSCoW (Must / Should)
Scrum piloté via Jira, en 3 sprints d’une 2 semaine.
Suivi Kanban : To Do → In Progress → Done.
PLANNING DES SPRINTS
3 sprints, du cadrage à la restitution
Sprint | Objectif
S1 | Préparation & données
S2 | DataOps & ML
S3 | Industrialisation & restitution
BACKLOG JIRA — SUIVI DES 3 SPRINTS
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle · Vision & Data Strategy
4

## Slide 6
PARTIE 1 / 3
Ingénierie des données
Sources de données
dlt — Ingestion
DuckDB — Stockage
dbt — Transformations
Tests Qualité — Data Contracts
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
4

## Slide 7
ÉTAPE 1 / 12
Sources de données
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
5
Smart Manufacturing IoT Cloud Monitoring Dataset
    📍 Kaggle
    100 000 relevés
    50 machines
    13 variables
Source du dataset
Structure des données
19,7 %
de relevés nécessitant une maintenance
80 303 (classe 0) · 19 697 (classe 1)
    IDENTIFICATION
    timestamp · machine_id
    MESURES CAPTEURS
    temperature · vibration · humidity
    pressure · energy_consumption
    → Signaux physiques bruts
    ÉTAT & DIAGNOSTIC
    machine_status · anomaly_flag
    failure_type · predicted_remaining_life · downtime_risk
    → Informations de diagnostic
    CIBLE
    maintenance_required
    0 → Pas de maintenance
    1 → Maintenance nécessaire
0
valeur manquante sur les 13 colonnes
vérifié par requête SQL

## Slide 8
ÉTAPE 2 / 12
dlt — Ingestion
Du fichier CSV à la base DuckDB, de façon automatisée
Fichier CSV
sources.py
Pipeline dlt
DuckDB (raw)
    sources.py lit le CSV par lots (chunks) pour limiter la mémoire
    dlt détecte automatiquement le schéma et prépare les tables cibles
    load_data.py orchestre le chargement complet vers le schéma raw
PREUVE D'EXÉCUTION RÉELLE
100 000 enregistrements chargés dans DuckDB, sans erreur.
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
6

## Slide 9
ÉTAPE 3 / 12
DuckDB — Stockage
Architecture en 4 couches, inspirée du modèle medallion
Raw
copie fidèle de la source
Clean
doublons retirés
Features
variables dérivées
ML
prêt pour l'entraînement
CONTRÔLES RÉALISÉS
    Contrôle du nombre de lignes : les 4 tables contiennent exactement 100 000 lignes
    Recherche des valeurs manquantes sur l'ensemble des colonnes
    Création des variables dérivées lors du passage vers la couche Features
    Statistiques descriptives et distribution de la variable cible
4/4
tables cohérentes
0
ligne perdue
DuckDB : léger, sans serveur, requêtes analytiques directement sur fichiers — idéal en environnement local avant passage à l'échelle.
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
7

## Slide 10
DBT — TRANSFORMATIONS
Nettoyage et enrichissement des données
LINEAGE DBT
3
modèles dbt en couches
14
colonnes analysées (profiling)
PIPELINE DE NETTOYAGE APPLIQUÉ
Data Profiling
14 colonnes
→
Détection
37 lignes anormales
→
Décision
filtre justifié
→
Vérification
18 tests dbt
ANOMALIE DÉTECTÉE
Valeurs de vibration négatives, physiquement improbables.
Identifiées lors des vérifications structurelles et filtrées avant l'entraînement du modèle
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
Analytics Engineering — 1/4
ÉTAPE 4 / 12

## Slide 11
DATA PROFILING — ANOMALIE VIBRATION
Mesurer avant d'agir, jamais l'inverse
Lignes concernées
37
sur 100 000 (0,04 %)
Impact sur la cible
6
cas de maintenance sur 19 697 (0,03 %)
Après nettoyage
99 963
lignes, 0 vibration négative restante
Décision retenue : suppression des lignes concernées
Écartées : valeur absolue et NULL
Retenue : suppression — qualité garantie, aucune donnée inventée.
PREUVE TERMINAL — après nettoyage
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
Analytics Engineering — 2/4

## Slide 12
DATA PROFILING — LIMITES DU JEU DE DONNÉES
Documenter, sans corriger sans preuve
failure_type parmi les machines en panne (machine_status = 2)
1 956 machines en panne (≈19 %) portent la mention "Normal" — incohérence probablement liée au caractère synthétique du dataset .
Non corrigée : aucune source ne permet de justifier une correction.
downtime_risk
8 904 / 8 914
valeurs exactement égales à anomaly_flag quand celui-ci vaut 1 — quasi-redondante, peu d'information propre
predicted_remaining_life
234,5 / 234,4 / 233,1
moyenne quasi identique selon l'état machine (arrêt / marche / panne) — faible valeur prédictive apparente
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
Analytics Engineering — 3/4

## Slide 13
TESTS QUALITÉ — DATA CONTRACT
18 tests, un contrat de schéma actif
18/18
tests qualité réussis
(PASS = 18, ERROR = 0)
clean_machine_data : 13 tests
ml_features : 5 tests
PREUVE TERMINAL
Tests structurels
not_null, unicité (machine_id, recorded_at)
Tests métier
vibration ≥ 0 — humidity 0–100 — machine_status ∈ {0,1,2} — failure_type (5 valeurs)
DATA CONTRACT — EXTRAIT (ml_features.yml)
Colonne
Type
Règle de validation
machine_id
BIGINT
NOT NULL
maintenance_required
BIGINT
NOT NULL ; valeurs {0,1}
vibration
DOUBLE
≥ 0
PREUVE — dbt docs, table ml_features
Le Data Contract ne décrit que ce qui est garanti — les observations issues de l'analyse exploratoire sont documentées séparément, pour ne pas mélanger un engagement stable avec une analyse ponctuelle.
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
Analytics Engineering — 4/4

## Slide 14
PARTIE 2 / 3
Orchestration & Machine Learning
Dagster — Orchestration
Machine Learning
MLflow — Tracking & Registry
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
10

## Slide 15
05
Orchestration avec Dagster
Faire communiquer, de manière fiable et automatisée, les briques ingestion, transformation et Machine Learning du pipeline
1
Le problème
Ingestion (dlt), transformation (DuckDB/dbt) et entraînement ML développés séparément par l'équipe → besoin d'un enchaînement fiable, reproductible et supervisable.
2
Le rôle de Dagster
Chaque étape devient un asset ; les dépendances sont déclarées explicitement ; le pipeline s'exécute et se supervise depuis une interface web centralisée.
3
Notre contribution
Installation et configuration de Dagster, modélisation des étapes en assets, vérification des dépendances, exécution et supervision du pipeline complet.

## Slide 16
Architecture du pipeline orchestré
6 assets Dagster, organisés en 3 groupes fonctionnels
1
Ingestion — Imane
CSV capteurs → DuckDB (raw) via dlt
↓
2
Transformation — Sara
staging → clean → ml_features (dbt)
↓
3
Vérification — Amina
disponibilité et qualité des données
↓
4
Entraînement — Maroua
modèle prédictif sur ml_features
Figure 5.1 — Vue globale du lineage des assets dans Dagster

## Slide 17
Exécution du pipeline complet
Depuis l'interface Dagster (fonctionnalité « Materialize all »)
Figure 5.2 — Détail d'une exécution réussie du pipeline
6
assets matérialisés
18
tests de qualité (checks) validés
0
intervention manuelle nécessaire
Statut : Success — le pipeline transforme des scripts indépendants en un flux unique, fiable et supervisable de bout en bout.

## Slide 18
ÉTAPE 7 / 12
Machine Learning
Entraînement et évaluation des modèles de classification
62,89 %
F1-score — Gradient Boosting
Accuracy
89,09 %
Precision
95,31 %
Recall
46,93 %
ROC-AUC
73,69 %
Seuil
0,18
DÉMARCHE (5 ÉTAPES)
Détection d'une fuite d'information (précision suspecte de 1,0000)
Suppression de 5 variables : anomaly_flag, machine_status, failure_type, downtime_risk, predicted_remaining_life
Feature engineering temporel : lag, différences, moyennes glissantes
Entraînement et comparaison de 4 modèles de classification
Optimisation du seuil de décision → seuil retenu : 0,18
Modèle retenu : Gradient Boosting
Meilleur F1-score parmi les 4 modèles testés — alertes fiables (peu de fausses alertes) mais recall limité : ~47 % des cas de maintenance sont détectés. Facteurs les plus influents : température et vibration.
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
12

## Slide 19
MLflow
Objectif:
Enregistrer chaque entraînement sous forme de Run
Suivre les paramètres et les métriques
Comparer les résultats des différents modèles
Conserver l’historique des expériences
15

## Slide 20
MLflow
Meilleur run → enregistré officiellement dans le Model Registry
Artifacts : sauvegarder le modèle et les fichiers nécessaires à son utilisation.
Sépare les expérimentations du modèle « officiel » utilisé par l'API
Traçabilité : on sait quelle version tourne en production, et pourquoi elle a été choisie
16

## Slide 21
Monitoring
Cas stable - aucune alerte :
Cas simulé — température +30 %, vibration +40 % :
2.Détection du Data Drift
1.Monitoring des performances
Détecter si un nouveau modèle est moins bon qu'un modèle déjà en production
Détecter si les données changent, ce qui rendrait le modèle moins fiable
17

## Slide 22
PARTIE 3 / 3
Déploiement & Observabilité
FastAPI — Service ML
Docker — Conteneurisation
CI/CD — GitHub Actions
Monitoring & Observabilité
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
14

## Slide 23
ÉTAPE 9 / 12
FastAPI — Service ML
2
endpoints exposés
ARCHITECTURE DU SERVICE
GET /health
état du service, modèle chargé
POST /predict
probabilité de panne + décision au seuil 0,18
REPRODUCTIBILITÉ & TESTS
15
    app/main.py — points d'entrée /health, /predict
    model_service.py — chargement du modèle, calcul des features
    schemas.py — contrats de données via Pydantic
    Historique glissant par machine_id (15 relevés)
    Versions figées : scikit-learn==1.6.1, pandas==2.2.3, numpy==2.2.5, scipy==1.15.2
    best_model.joblib : pipeline complet + seuil optimal + liste des 34 colonnes attendues
    4 tests pytest automatisés — tous réussis (health, predict, historique, validation 422)

## Slide 24
ÉTAPE 10 / 12
Docker — Conteneurisation
Conteneuriser le service pour un déploiement reproductible
30s
intervalle du HEALTHCHECK Docker sur /health
VÉRIFIÉ EN LOCAL
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
16
    docker build se termine sans erreur
    Le conteneur démarre et passe à l'état healthy
    Les deux endpoints répondent depuis l'intérieur du conteneur
Le conteneur embarque le code, le modèle et les dépendances figées, avec un HEALTHCHECK sur /health toutes les 30s. Résultat : le service tourne à l'identique en local, en CI/CD et sur Komodo.

## Slide 25
ÉTAPE 11 / 12
CI/CD — GitHub Actions
Valider automatiquement chaque changement de code
Push / Pull Request
déclenchement du workflow
Job test
dépendances, ruff, pytest
Job build
image Docker + vérif. /health
jobs exécutés séquentiellement à chaque push
CE QUE VALIDE LE PIPELINE
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
17
2
    Analyse statique du code (ruff) avant toute exécution
    Suite pytest complète (4 tests de l'API)
    Construction de l'image Docker
    Démarrage d'un conteneur éphémère avec vérification que /health répond correctement
    Aucune régression ne peut être fusionnée sans être détectée automatiquement

## Slide 26
ÉTAPE 12 / 12
Monitoring & Observabilité
/HEALTH : UNE SONDE EXPLOITÉE À 3 NIVEAUX
HEALTHCHECK Docker — vérifie le conteneur toutes les 30 secondes
Pipeline CI/CD — job build : valide le déploiement avant de fusionner
Supervision Komodo — affiche l'état du Stack en temps réel
200 OK
réponses /health observées dans les journaux Komodo
DÉPLOIEMENT — STACK KOMODO
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
18

## Slide 27
VUE D'ENSEMBLE
Le pipeline complet, en 12 étapes
Sources de données
dlt — Ingestion
DuckDB — Stockage
dbt — Transformations
Tests Qualité — Data Contracts
Dagster — Orchestration
Machine Learning
MLflow — Tracking & Registry
FastAPI — Service ML
Docker — Conteneurisation
CI/CD — GitHub Actions
Monitoring & Observabilité
CSV → dlt → DuckDB → dbt → tests / Data Contract → Dagster → ML → MLflow → FastAPI → Docker → CI/CD → déploiement
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
19

## Slide 28
CONCLUSION
Un projet industriel complet, de la donnée au service
    Pipeline DataOps complet en 12 étapes : ingestion, stockage, transformation, qualité et orchestration
    Modèle Gradient Boosting exploitable : F1-score de 62,89 %, alertes fiables (précision de 95,31 %)
    Cycle MLOps industrialisé : tracking, Model Registry, monitoring, API, CI/CD, déploiement Komodo
    Démarche Agile en 3 sprints, 19 User Stories, rôles clairement répartis dans l'équipe
LIMITE PRINCIPALE
46,93 %
de recall — environ la moitié des cas de maintenance réellement nécessaires ne sont pas détectés par le modèle.
PERSPECTIVES
Le rapport propose d'enrichir les données avec davantage d'historique machine et de données réelles de maintenance pour améliorer la détection.
MLOps & DataOps — Maintenance Prédictive Industrielle
20